## Slide 1
居家物理实验教学方案
物理实验教学中心
单摆测重力加速度

## Slide 2
USTC
内容大纲
实验目的
1
实验原理
2
实验仪器
3
待研究问题
4

## Slide 3
USTC
实验目的
用单摆测当地的重力加速度

## Slide 4
实验仪器
USTC
支架、细绳、卷尺、摆球、手机（安装Phyphox、Tracker软件）

## Slide 5
实验原理
USTC
  当摆角较小（5）时，单摆近似做简谐振动，根据单摆公式 得 ，因此只要测出摆长和周期即可求出当地的重力加速度。
  当大角度摆动时，应考虑修正项

## Slide 6
待研究问题
USTC
  基础实验
  摆球小角度摆动，用卷尺测出摆长，用秒表测出周期，求当地的重力加速度，并计算重力加速度的不确定度（秒表计时的极限不确定度可取0.2 s）。
  提升实验
  用手机当摆球小角度摆动，用卷尺测出摆长，利用Phyphox软件测量当地的重力加速度。
  高阶实验(选做内容)
  摆球大角度摆动，用 Tracker软件追踪摆球功能轨迹测量当地的重力加速度。

## Slide 7
待研究问题
USTC
  小角度摆动，分别测出摆长和周期，求
测量次数 | 摆长 (mm) | 30T (s)
1 | 769.0 | 52.53
2 | 770.0 | 52.53
3 | 767.0 | 52.56
平均值 | 768.7 | 52.54
同一个单摆进行多次测量取平均值

## Slide 8
待研究问题
USTC
  小角度摆动，用手机当摆球，利用Phyphox软件测量

## Slide 9
待研究问题
USTC
  大角度摆动，利用Tracker软件追踪摆球轨迹
摆球直径：3.11cm
绳到球中心距离：72.4cm

## Slide 10
USTC
注意事项
提示
为提高实验精度，应合理选择实验器材，减小空气阻力、摆线伸长量、摆球大小的影响。
各地重力加速度参考值
  北京9.801m/s2，合肥9.797m/s2，广州9.788m/s2

## Slide 11
感谢观看