## Slide 1: 3. 吹瓶物理——亥姆霍兹腔效应研究 Physics in blowing a bottle -studying Helmholtz cavity effect
李俊庆
哈尔滨工业大学
物理学院 大学物理实验中心

## Slide 2: 准备的实验器具
清水、小容器、一个量筒（可用口服液量杯代替）或家用电子秤
可吹响的瓶子，如纯净水瓶和玻璃瓶
一把直尺
智能手机：装有Phyphox（使用其声学功能——声音频谱）

## Slide 3: 实验原理
一个容器（容积V、嘴长l、面积A）被吹响时，容器嘴里空气发生振荡，可处理成一个振子，其质量为。 ，其导致
其中
于是振动频率
这里为波速。
Helmholtz腔的频率与容器嘴（开口）的尺寸横截面积A的平方根成正比，和嘴长度l有关与容器容积V之积的平方根成反比。从生活常识我们也会感觉到，容器越大，开孔脖颈越长共振频率越低，开孔面积越大频率越大。这为乐器选择共鸣腔提供了一定的参考。

## Slide 4: 实验内容和方法
验证瓶子发声频率和瓶子容积（空气）的关系（曲线改直！）
=
观察瓶嘴长短的影响
容积的变化可由水位或水量变化定出
建议体积变化成倍数减小，1/2，1/4……3～4个点即可

## Slide 5: Phyphox获取数据处理举例 （由频谱基频得到f）
直接将数据输入到Excel表格轻松得到右侧图！！
V(ml) | 1/SQRT(V) | F(Hz)
425 | 0.048507125 | 259.156
350 | 0.053452248 | 292.936
250 | 0.063245553 | 360.862
150 | 0.081649658 | 448.343
50 | 0.141421356 | 749.899
可线性拟合

## Slide 6: Audition实验实例
V=100mL, f基=531.45Hz
V=200mL， f基=387.31Hz
V=300mL， f基=311.54Hz
V=400mL, f基=260.19Hz
V=500mL, f基=215.59Hz

## Slide 7: Audition实验
V(ml) | 1/SQRT(V) | F(Hz)
500 | 0.0447 | 215.59
400 | 0.0500 | 260.19
300 | 0.0577 | 311.54
200 | 0.0707 | 387.31
100 | 0.1000 | 531.45
Chart: f~V^(-1/2)线性拟合
| 4.4699999999999997E-2 | 0.05 | 5.7700000000000001E-2 | 7.0699999999999999E-2 | 0.1
 | 215.59 | 260.19 | 311.54 | 387.31 | 531.45