## Slide 1: 4.玩出来的美丽图形——克拉尼图形（膜） Playing with beautiful figures -the Chladni patterns（film）
李俊庆
哈尔滨工业大学
物理学院 大学物理实验中心

## Slide 2: 实验器具
薄膜（有弹性深色，建议气球和黑卡纸，绷紧时张力均匀，绷紧后敲击得有小定音鼓的感觉）+细盐或干净均匀细砂粒
圆形或矩形撑子（自制或利用现成物体，如筒、盒、碗、杯、小盆口）
激励源：可用固定声调（频率）声源（手机Phyphox信号源或嗓子，用自制小纸喇叭或音盆聚音），在膜的特殊区域附近或轻轻敲击薄膜某些部位（不能长时间接触）
频率记录仪： 手机Phyphox（声音频谱）
尺子：计量尺寸
家用电子秤：计量薄膜质量

## Slide 3: 实验原理与方法
敲击或激发，控制边界可能产生清脆声音，同时如在膜上有颗粒物（如砂子或细盐粒，不能太多why？），持续的激励会使它们排列形成规则的分布图案——克拉尼图。克拉尼图反映的是特定边界下波导方程允许的解，或者是一个模式
克拉尼图形，一般指稳定的二维振动图案。又称“克拉德尼声音图案”，十九世纪，德国物理学家恩斯特·克拉德尼做过一个实验，他在一个小提琴上安放一块较宽的金属薄片，在上面均匀地撒上沙子。然后开始用琴弓拉小提琴，结果这些细沙自动排列成不同的美丽图案，并随着琴弦拉出调的变化，图案也不断变幻，可能趋于复杂——这就是著名的克拉尼图形。

## Slide 4: 二维薄膜振动与模式
运动方程
波速c由面密度和张力T决定
其解为分离变量形式
z(x, y, t)=X(x)Y(y)(t)
对于尺度为Lx×Ly的四边固定的矩形薄膜有模式解，形为
(m, n = 1, 2, 3…)
相应模态频率

## Slide 5: 二维矩形薄膜（板）振动模式与激发
(m, n = 1, 2, 3…)
相应模态频率
模式振动
通过控制止点和频率激发特定模式！

## Slide 6: 二维圆形薄膜（板）振动模式
运动方程
波速c由面密度和张力T决定
其解为分离变量形式
极坐标下
其解m 阶Bessel函数Jm(x)， x=kr=r/c
对于边缘国定的半径为a的圆盘，Jm(x=r/c)=0的点(n个根)决定节线径向位置
指数(m, n)决定圆形振动模式

## Slide 7: 二维圆形薄膜（板）振动模式激发
m = 0, 1, 2, 3…, n = 1, 2, 3…,
振动模式
n m | 0 | 1 | 2 | 3
1 | 2.405 | 3.832 | 5.136 | 6.380
2 | 5.520 | 7.016 | 8.417 | 9.761
3 | 8.654 | 10.173 | 11.619 | 13.015
4 | 11.792 | 13.324 | 14.796 | 16.223
模态(m, n)命名在图上部中给出，以a/c=2.405时的频率作比较在图下部给出的数值，以表示相对频率。要将这些转换为实际频率， 要乘以，其中a为膜半径。

## Slide 8: 实验要点：模式稳定激发和定频率
绷紧薄膜（建议深色弹性膜，气球或纸张）张力要均匀边缘固定
激发点控制在未来的振动最大处附近，勿接触薄膜
激发频率应控制在确切范围，建议先敲击撑好的薄膜，先记录总频谱，研究可能的激发频率
激发源可用定频信号源（Phyphox声学模块）或者人声，但要控制音调（如何知道？），并可使用自制小喇叭传递汇聚声波到膜的一些区域，以增强作用
建议至少激发出3个稳定模式，并判断理论上是那些模式！

## Slide 9: 学会分辨激发出来的是哪个模式

## Slide 10: Phyphox实例
激发出频率~420 Hz，略低于440Hz，思考why?
空敲子在440附近有谱线(历史记录方式)
频率4400 Hz激发出复杂图案，思考why?

## Slide 11: 报告要求和建议
简述原理
制备拉紧薄膜
研究空敲击时的声音频谱，记录谱线，并列出各个谱线位置
以特定频率声源激发膜振动，使其上盐粒分布呈现稳定图形，记录下成功时的图案和所用频率
与空敲声的谱线比较，说明原因
指出得到Chladni 模式编号
给出结论

## Slide 12: 思考
  可否用手控制止点位置使得未来节线经过此点？
  薄膜参数T和可测量最好！如何做到？
  可否通过一个已得到的规则Chladni图，大致判断出要激发出相邻的模式所用的频率？Why？
  绷膜容器的形状，尤其是有底否能否影响激发图案的实现，或影响观察和测量？