## Slide 1
居家物理实验教学方案
物理实验教学中心
时间测量中随机误差的分布规律

## Slide 2
USTC
内容大纲
实验目的
1
实验原理
2
实验仪器
3
待研究问题
4

## Slide 3
USTC
实验目的
  手动测量节拍器的周期，研究测量值的统计分布规律

## Slide 4
实验仪器
USTC
电子节拍器、秒表

## Slide 5
实验原理
USTC
节拍器按适当的周期发出“叮叮”的声音，操作者不断启停秒表，对节拍器的周期进行N次等精度测量。当测量次数足够大时，各测量值出现的概率密度分布满足正态分布，因此可求出测量列的算术平均值和标准差：

## Slide 6
实验原理
USTC
按以下步骤，可将前述节拍器的周期测量值绘成统计直方图，直观清晰地呈现出其统计分布规律：
  找出最大值和最小值，求出极差:
  将极差均匀分成个小区间，每个区间间隔为：
  统计测量值出现在某个区间的次数称为频数，称为相对频数。若以或为纵坐标，时间为横坐标，便可得到其统计直方图。

## Slide 7
待研究问题
USTC
基础实验
开启电子节拍器，调节其周期为3-5秒，用秒表测量其周期，重复测200次，求出周期的平均值和标准差，并以相对频数为纵坐标，时间为横坐标，绘出其统计直方图（建议K取11-15之间的奇数值）。
提升实验
分别统计测量值出现在平均值附近范围内的概率，检验测量值的分布是否满足正态分布。

## Slide 8
USTC
注意事项
电子节拍器可登录物理实验中心实验教学平台下载

## Slide 9
感谢观看