## Slide 1: 1.看到乐音的音色之美 See the beauty of musical tones in the timbre
李俊庆
哈尔滨工业大学
物理学院 大学物理实验中心

## Slide 2: 实验器具
任何发音体：乐器（弦乐、吹奏乐或自制，电子乐下载），嗓子、细管（笔管），小瓶，水杯…
记录与分析仪器
——波形记录
智能手机：录音功能、安装的软件（Phyphox声学功能或其他软件）
可输出数据的录音笔（器）
计算机（有麦克音频输入，装有专业软件，如Audition）
——频谱记录
智能手机：安装的软件（Phyphox声学功能或其他软件）
计算机：带有音频分析软件(如Audition)

## Slide 3: 实验内容（以Phyphox为例）
Phyphox声学功能块
打开声音频谱
设置：最大采样数32768
记录：使用
暂停：使用
点击加速度频谱，用 选取数据，手动找到并记录前四个频谱峰的位置，给出表格；或点击历史纪录
原始数据导出与处理：选择适当范围和区域，建议图下方点…选择线性坐标，剪切屏幕记下波形和频谱；或用 ：导出数据，选择如Excel，共享，用origin等画图

## Slide 4: 实验原理与方法
Fourier原理——任何一个声音信号都是频率成分不同的简谐波叠加成的
  对应最低频率的基频（fundamental frequency）成分，是别的成分的基础，别的成分是以它为倍数的
  ，谐波（harmonics）或泛音（overtones）：对应二倍频（doubled frequency）或二次谐波（second harmonic）频（或第一泛音频）；而的成分叫做三倍频（triple frequency或三次谐波（third harmonic）频（或第二泛音频）…由于机制不同，可能有时泛音成分不全
  信号随时间的变化表现为波形（waveform）；各频率成分强度频率分布——频谱（spectrum），其最强的成分称为主音频（main frequency）成分。波形和频谱反映一乐音信号有别于另一乐音的品质不同，即音色（timbre）差异。
我们的实验方法——记录与分析一个乐音的波形和频谱

## Slide 5: 乐音有别于非乐音的一般特色
波形的（准）周期性
存在变化慢变周期或频率（对应基频好还是主频？）
建议先几个周期小范围看！
频谱成分奇特关系——等间隔分立性
频率成分存在整数比关系（要分辨出基频、主频、泛音频）
建议频谱线性轴观察，先分辨前几个频率成分

## Slide 6: 数据处理要求和附加建议
总结出一个乐音特点
波形特点（周期性）：图形展示，比较噪音
频谱特点（分立性）：频谱展示，确立基频、主频以及泛音关系（整数比）
附加建议关注：
比较两个乐器或人嗓子的音色差异（如分析不变调都发同一音高的“a”声）
研究笛子发声和一端封闭的管子或瓶子吹响后的频谱成分分布差异
研究轻吹和超吹带来的音色的变化趋势
研究音阶

## Slide 7: 报告要求
1. 简述原理和过程
2. 比较三个以上乐音的异同（可同一音高，不同音色）
要求给出表格，列出（基频、主频），记录下波形及相应频谱，给出泛音频的关系，分析异同
3. 固定音色的乐音记录一个八度中各个音阶（可用杯加水构成音阶，用筷子敲），完善下列表格，计算其中 fi基/fDo基表示此音基频与Do音基频之比。
4. 比较轻吹和超吹前后变化
5. 总结出实验结论
音 |  | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Ti | Do
基频/Hz |  |  |  |  |  |  |  |  | 
主频Hz |  |  |  |  |  |  |  |  | 
频率比 （基频） | f基/fDo基 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 | 十二平均律 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2
 | 五度相生律 | 1 | 1.125 |  |  | 1.5 |  |  | 
 | 三分损益 | 1 | 1.125 |  |  | 1.5 | 1.6875 |  | 
 | 小整数比 | 1:1 | 9:8 | 5:4 | 4:3 | 3:2 | 5:3 | 15:8 | 2:1

## Slide 8: 音乐小知识——生音律（思政——民族自信与自豪）
“五度相生律”
  2500多年前毕达哥拉斯取一根弦的弦长三分之二（约黄金分割比例）得到了和这根弦相差5度的另一个音，再取三分之二弦的三分之二，如此操作十二次可以遍及所有乐音，只是高低不同，不在一个八度内，要降一个八度里回来，见右图。
“十二平均律”
我国明代的王子朱载堉，他最早看出了乐音间存在等比关系（一个八度内有12个半音，相邻音高关系为2的12方根，即
它是中国人对现代音乐做出杰出贡献的又一例证，现代键盘乐器如钢琴就以其为基础设置。
“三分损益”法
中国春秋战国时期的《管子》和《吕氏春秋》曾记载过该方法，其包含在黄帝命乐官凌仑造琴的故事里（约五千多年前）。凌仑以一根长约八寸的竹管发音为标准，记为“黄钟”音（相当于某调Do），再截取长约为其三分之二（长约五寸二）的另一竹管，吹出另一个高五度的音，记为“林钟”（相当于So），再将这五寸二的竹管接上其三分之一（对应长度约七寸的竹管），即变成原长的三分之四，吹响可以得到比“林钟”低四度“太簇”音（相当于Re），如此循环操作，做三分之一比例的“损”和“益”，便可以得到一个八度附近所有乐音（Do，Re，Mi，Fa…）的竹管...

## Slide 9
长范围看出周期性困难，建议看几个周期的小范围，看到波形的变化特点，了解周期
长“啊”的声音波形记录
Phyphox实例

## Slide 10: 对数谱记录范围大，但线性谱更能清晰反映成分与之间关系，建议使用！
长“啊”的声音频谱记录
Phyphox实例

## Slide 11: 也可用历史记录看出成分线（前提是噪音小不变频）！
例 研究电子琴中央C的频率特征
Chart: 乐音的倍频特性
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
历史记录（右图）可反映声纹，也可清晰地看到do音的基频与泛音成分线
获得频率成分数据，在excel里绘图
可以发现：各谐波成分（不论幅度）的频率与其序号满足线性关系（谐波倍频！）

## Slide 12: 乐音比较
中央C和高8度C的频谱特性比较（前后展示分别弹奏历史记录）
高8度的do
中央C的do
可以由此图像中的“亮线”很容易地观测到二者频谱特性的异同点

## Slide 13
吹试管，轻吹（上）与超吹（下）对比
结论：
无论轻吹与超吹偶数倍频的泛音频成分不存在（半开腔！）
轻吹接近正弦波，能量几乎都在基频成分上，主音频即基频！
超吹能量部分转移到第一泛音，主音频不是基频！
波形
频谱

## Slide 14: Audition实例
中央C的频谱音调显示图
中央C的频谱频率显示图

## Slide 15: Audition实例
中央C频率特性
可以很容易的在AU上找到其基频和泛音频
测量基频为262.53Hz，相对误差2.6%

## Slide 16
应用：两个人说话声纹特征对比