## Slide 1: 5. 玩出来的美丽图形——克拉尼图形（板） Playing with beautiful figures -the Chladni patterns（plate)
李俊庆
哈尔滨工业大学
物理学院 大学物理实验中心

## Slide 2: 实验器具
金属薄板：尝试找到各类金属（铝、铁、铜、不锈钢）
细盐粒或去泥干净均匀砂子
琴弓子（或自制）
记录和分析器具
  手机
  智能手机：录音功能、安装软件（Phyphox声学功能或其他软件）
  可输出数据的录音笔
  计算机
  有麦克音频输入的 (+audition)

## Slide 3: 实验原理与方法
敲击或激发金属板，控制边界可能产生清脆声音，同时如在板上有颗粒物（如砂子或细盐粒），持续的激励会使它们排列成规则的图案分布——克拉尼图案
克拉尼图反映的是特定边界下波导方程允许的解，或者是一个模式
克拉尼图形，又称“克拉德尼声音图案”，十九世纪，德国物理学家恩斯特·克拉德尼做过一个实验，他在一个小提琴上安放一块较宽的金属薄片，在上面均匀地撒上沙子。然后开始用琴弓拉小提琴，结果这些细沙自动排列成不同的美丽图案，并随着琴弦拉出调的变化，图案也不断变幻，可能变得很复杂——这就是著名的克拉尼图形。

## Slide 4: 二维振动与模式-薄板
  厚为h的薄板振动挠度的波方程
c波速

## Slide 5: 振动与模式-方形薄板(例子)
  厚为h的矩形薄板振动挠度的波方程
中间支撑边缘自由
模式频率

## Slide 6: 方形薄板振动模式与频率 Vibration & Modes of a thin squared plates
2,2/2,2
1,3/3,1
1,4/4,1
2,4/4,2
1,5/5,1
2,5/5,2
3,5/5,3
1,6/6,1
2,6/6,2
1,7/7,1
可Comsol模拟

## Slide 7: 振动与模式-园形薄板 Vibration & Modes of a thin circle plates
  厚为h的圆形薄板振动挠度的波方程
其解m 阶各类Bessel函数组合

## Slide 8: 二维圆形薄板振动模式激发
模态(m, n)命名在图上部中给出，各膜相对于频率列于表中，其中=,其中a为膜半径。
振动模式满足中间固定边界条件
m = 0, 1, 2, 3…,
n = 1, 2, 3…,
（满足边界条件根编号）

## Slide 9: 实验要点：模式稳定激发、记录和频谱分析
金属板不能过厚或过薄（建议0.2~0.6mm）
支撑中间打眼有螺丝螺杆固定最佳
用绷紧的弓线激发最好（可自制），有现成的弦乐琴弓最佳
可用手控止点位置（边缘或中间），将来过此点形成节线
空敲时板的频谱和激发频率可由预装程序Phyphox（声学模块频谱）得到
形成的稳定图案（Chladni图）建议用手机正面拍照

## Slide 10: 报告要求
简述原理
支撑起薄板，支撑点固定
研究空敲击时的声音频谱，记录谱线，并列出各个谱线位置
指甲尖（可单个即可多个）找到特殊止点，用弓激发板振动，使其上盐粒分布呈现稳定图形，记录下成功时的频率和图案，至少激发三个Chladni图案（多多益善，成系列最好）。
激发频率与谱上线比较，说明原因
指出得到Chladni 模式编号
给出结论

## Slide 11: 思考
  可否用手控制止点位置使得未来节线经过此点？
  可否通过一个已得到的规则Chladni图，大致判断出要激发出相邻的模式所用的频率？Why？
  可否用塑料板，木板或纸壳板激发出克拉尼图，激发式要注意什么？
  如果敲击一块板发出的声音很闷，不清脆，可否由他有效地激发出Chladni图？
  支撑方式和支撑点发生变化，可否引起Chladni图的变化？

## Slide 12: Phyphox实例
铝圆片（厚0.25cm，直径17cm）
铝方板（厚0.125cm，边长25cm）
铜方版（厚0.2cm，边长22cm）

## Slide 13
铝板
(2,1)
(2,2)
(2,3)
(3,3)

## Slide 14: 模拟
铝板
(2,2)
(2,3)
(3,3)

## Slide 15
简并！
铜板
(2,3)
(3,0)
(3,3)
(3,4)
(5,5)

## Slide 16: 模拟
铜板
(2,3)
(3,3)
(3,4)
(5,5)
(4,4)

## Slide 17
铝盘
(2,0)
(3,0)
(4,0)
(5,0)
(6,0)

## Slide 18: 模拟
铝盘
(2,0)
(3,0)
(4,0)
(5,0)
(6,0)
(6,0)